Инструкция по сборке «Шкаф №5 с антресолью (4-х створчатый)»

| Комплектация | Количество, шт |
| --- | --- |
| Стенка левая | 1 |
| Стенка правая | 1 |
| Дно | 1 |
| Крышка | 1 |
| Перегородка | 2 |
| Полка | 10 |
| Полка | 2 |
| Задняя стенка | 2 |
| Ножка | 6 |
| Ребро жёсткости | 1 |
| Фасад | 4 |
| Стенка левая | 1 |
| Стенка правая | 1 |
| Дно | 1 |
| Крышка | 1 |
| Перегородка | 2 |
| Стенка задняя | 1 |
| Фасад | 4 |
| Евровинт 6х50 | 12 |
| Евровинт 6х70 | 40 |
| Гвоздь 1х20 | … |
| Полкодержатель | 72 |
| Штанга | 1 |
| Штангодержатель | 2 |
| Петля накладная | 12 |
| Петля полунакладная | 12 |
| Саморез 3,5х16 | … |
| Саморез 3,5х50 | … |
| Ручка | 8 |
| Винт М4х20 | 16 |
| Заглушка мебельная | 52 |
| Межсекционные стяжки | 2 |

Порядок сборки шкафа

- Ножки (поз.9) присоеденить к дну (поз.3) саморезами 3,5х50. Присоединить боковые стенки (поз.1,  поз.2) и перегородки (поз.5) к дну (поз.3) и к крышке (поз.4) евровинтами 6х50, подогнав все отверстия. Установить ребро жёсткости (поз.10), закрепить евровинтами 6х50 в готовые отверстия. Заднюю стенку (поз.8) присоединить гвоздями 1х20.

- Петли к фасадам (поз.11) присоединить саморезами 3,5х16 в готовые отверстия. Установить фасады (поз.11) на шкаф, подогнав отверстия, к боковым стенкам (поз.1, поз.2) и перегородкам (поз.5), закрепить саморезами 3,5х16. Важно – фасады с полунакладными петлями крепится на перегородки (поз. 5).   Установить ручки на фасады (поз.11), закрепить винтами М4х20.

- Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия, установить полки (поз.6, поз.7). Присоединить саморезами 3,5х16 штангодержатели, в готовые отверстия, установить штангу.

Порядок сборки антресоли

- Присоединить боковые стенки (поз.12,  поз.13) и перегородки (поз.16) к дну (поз.14) евровинтами 6х50 и к крышке (поз.15) евровинтами 6х70, подогнав все отверстия. Заднюю стенку (поз.17) присоединить гвоздями 1х20. Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия, установить полки (поз.6, поз.7).

- Петли к фасадам (поз.18) присоединить саморезами 3,5х16 в готовые отверстия. Установить фасады (поз.18) на антресоль, подогнав отверстия, к боковым стенкам (поз.12, поз.13) и к перегородкам (поз.16), закрепить саморезами 3,5х16. Установить ручки на фасады (поз.18), закрепить винтами М4х20

- Установить антресоль на шкаф, подогнав отверстия, закрепить межсекционными стяжками.