Инструкция по сборке «Шкаф №3 (3-х створчатый)»

| Комплектация | Количество, шт |
| --- | --- |
| Стенка левая | 1 |
| Стенка правая | 1 |
| Дно | 1 |
| Крышка | 1 |
| Перегородка горизонтальная | 1 |
| Перегородка вертикальная | 1 |
| Перегородка вертикальная | 2 |
| Горб | 1 |
| Ребро жёсткости | 1 |
| Задняя стенка | 1 |
| Багет | 2 |
| Полка | 4 |
| Каблук | 6 |
| Фасад | 3 |
| Ящик | 3 |
| Евровинт 6х50 | 34 |
| Уголок | 6 |
| Гвоздь 1х20 | … |
| Полкодержатель | 24 |
| Штанга | 1 |
| Штангодержатель | 2 |
| Петля накладная | 8 |
| Петля полунакладная | 4 |
| Саморез 3,5х16 | … |
| Саморез 3,5х32 | … |
| Саморез 3,5х50 | … |
| Ручка | 6 |
| Винт М4х20 | 6 |
| Винт М4х20 | 6 |
| Заглушка мебельная | 34 |

Каннелюры, бруски под петли и направляющие уже закреплены на боковых стенках (поз.1, поз.2)

Порядок сборки шкафа

- Каблуки (поз.13) присоеденить к дну (поз.3) саморезами 3,5х50. Присоединить боковые стенки (поз.1,  поз.2) к дну (поз.3) и к крышке (поз.4) евровинтами 6х50, подогнав все отверстия. Установить: перегородку (поз.5), закрепить евровинтами 6х50 к боковым стенкам (поз.1, поз.2); перегородку (поз.6), закрепить евровинтами 6х50 к крышке (поз.4) и перегородке (поз.5); перегородки (поз.7), закрепить евровинтами 6х50 к дну (поз.3) и уголками к перегородке (поз.5). Горб (поз.8) присоединить саморезами 3,5х32 с внутренней стороны к каннелюрам. Установить ребро жёсткости (поз.9), закрепить евровинтами 6х50 в готовые отверстия. Заднюю стенку (поз.10) присоединить гвоздями 1х20. Саморезами 3,5х50 закрепить багеты (поз.11).

- Установить направляющие на боковые стенки (поз.1, поз.2) (к брускам) и на перегородки (поз.7), закрепив саморезами 3,5х16. Установить ящики (поз.15). Петли к фасадам (поз.14) присоединить саморезами 3,5х16 в готовые отверстия. Установить фасады (поз.14) на боковые стенки (поз.1, поз.2) (к брускам) и на перегородку (поз.6), подогнав отверстия, закрепить саморезами 3,5х16. Важно – фасад с полунакладными петлями крепятся на перегородку (поз. 6). Установить ручки на фасады (поз.14), закрепить винтами М4х20 , на ящики (поз.15), закрепить винтами М4х35.

- Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия, установить полки (поз.12). Присоединить саморезами 3,5х16 штангодержатели, в готовые отверстия, установить штангу.