Инструкция по сборке «Шкаф №5 (2-х створчатый)»

| Комплектация | Количество, шт |
| --- | --- |
| Стенка левая | 1 |
| Стенка правая | 1 |
| Дно | 1 |
| Крышка | 1 |
| Перегородка | 1 |
| Полка | 5 |
| Задняя стенка | 1 |
| Каблук | 4 |
| Ребро жёсткости | 1 |
| Фасад | 2 |
| Евровинт 6х70 | 18 |
| Евровинт 6х50 | 4 |
| Гвоздь 1х20 | … |
| Полкодержатель | 30 |
| Штанга | 1 |
| Штангодержатель | 2 |
| Петля накладная | 8 |
| Саморез 3,5х16 | … |
| Саморез 3,5х50 | … |
| Ручка | 2 |
| Винт М4х20 | 4 |
| Заглушка мебельная | 22 |

Порядок сборки шкафа

- Каблуки (поз.8) присоеденить к дну (поз.3) саморезами 3,5х50. Присоединить боковые стенки (поз.1,  поз.2) и перегородку (поз.5) к дну (поз.3) и к крышке (поз.4) евровинтами 6х70, подогнав все отверстия. Установить ребро жёсткости (поз.9), закрепить евровинтами 6х50 в готовые отверстия. Заднюю стенку (поз.7) присоединить гвоздями 1х20.

- Петли к фасадам (поз.10) присоединить саморезами 3,5х16 в готовые отверстия. Установить фасады (поз.10) на шкаф, подогнав отверстия, к боковым стенкам (поз.1, поз.2), закрепить саморезами 3,5х16. Установить ручки на фасады (поз.10), закрепить винтами М4х20.

- Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия, установить полки (поз.6). Присоединить саморезами 3,5х16 штангодержатели, в готовые отверстия, установить штангу.